E-CUBE 15 – ультразвуковая система экспертного класса со специализированными инновационными технологиями для разных направлений исследований: общих диагностических исследований, перинатальной диагностики, кардиологических и сосудистых исследований.

Расширенные возможности программ и опций обеспечивают визуализацию с высокой однородностью изображения, глубиной проникновения и отличную точность диагностики.

Основные характеристики системы

- Монитор: 19” IPS-матрица, разрешающая способность 1366х768 точек

- Сенсорный экран управления диагональю 10,4”

- Пакеты специализированных измерений и расчетов: акушерские, эхо плода, сосудистые, кардиологические*.

- 5 портов с микропиновыми коннекторами для датчиков (включая карандашный датчик) с защитой от пыли и влаги

- Широкий спектр датчиков с использованием монокристальной технологии и сверхвысокой плотностью (256 элементов)

- Модуль подогрева геля с регулировкой температуры

- Артикуляционный шарнир монитора

- Поддержка русского языка интерфейса

Режимы сканирования

- B-режим (2D)

- M-режим

- Анатомический M-режим*

- Цветной допплер (CF)

- Энергетический допплер (PDI), в т.ч. направленный

- Импульсно-волновой допплер (PW)

- Постоянно-волновой допплер (CW)*

- Режим тканевой гармоники (THI)

- Дуплексные и триплексные режимы

- Режим 2-х и 4-х изображений

- 3D/4D реконструкция*

- Панорамный режим для исследования сосудов*

Примечание

*  – опции, которые не входят в базовую комплектацию

Вспомогательные функции

- Технология  удаления шумов, зернистости и артефактов (SRI)

- AutoTrace (авторасчет параметров допплеровского спектра)

- «Виртуальный» конвекс на линейном датчике

- Опция регулировки степени удаления шумов и артефактов (FSRI)*

- Технология улучшения изображения за счет пространственного сложносоставного сканирования (SCI)*

- Технология частотного компаундинга (FCI)*

- Автоматическая оптимизация одной кнопкой во всех режимах (Xpeed)*

- Автоматическая оценка степени атеросклероза (AutoIMT)*

- Тканевой допплер (TDI)*

- Объемная визуализация в реалистических цветах (Live HQ)*

- Режим стресс-эхографии (Stress-echo)*

- Режим векторной оценки деформации миокарда (Cube Strain)*

Примечание

*  – опции, которые не входят в базовую комплектацию

Примеры изображений

Поддержка датчиков

| Линейные | L8-17X | L3-12X | L3-12H | L3-8 | IO3-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апертура | 58 мм | 58 мм | 45 мм | 45 мм | 16 мм |
| Кол-во элементов | 128 | 128 | 192 | 128 |  |
| Области применения | Сосуды, малые органы, молочные железы, щитовидная железа, МСК | Глубокие сосуды, абдоминальные, молочные железы | Интраоперационные, интраоральные исследования |

| Конвексные | SC1-4HS | SC1-4H | SC1-6H | SVC1-6H (объемный) | C5-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Угол обзора | 73° | 60° | 60° | 80° | 92° |
| Кол-во элементов | 166 | 192 | 192 | 192 | 128 |
| Области применения | Абдоминальные, акушерство, гинекология, сердце плода | Абдоминальные педиатрические, ветеринария |

| Фазированные | SP1-5X | SP3-8 |
| --- | --- | --- |
| Угол обзора | 90° | 90° |
| Кол-во элементов | 96 | 64 |
| Области применения | Кардиология, глубокие абдоминальные, транскраниальные | Детская кардиология, неонатальные исследования |

| Эндокавитальный (192 элементов) | E3-10H |
| --- | --- |
| Угол обзора | 145° |
| Области применения | Гинекология, акушерство, урология |

CW2.0 – кардиодатчик (слепой допплер) с рабочей частотой 2 МГц;

CW5.0 – кардиодатчик (слепой допплер) с рабочей частотой 5 МГц.

Примечание

S – датчик изготовлен с применением монокристальной технологии

S (в конце маркировки) – узкая апертура

H – высокплотностной датчик на 192 элемента,

WD – широкая апертура на линейном датчике (60 мм)

# Text boxes

Ультразвуковая диагностическая система

Эксперт в решении сложнейших задач!

Технология подавления шумов и артефактов SRI

Технология пространственного компаундинга SCI

Абдоминальное исследование с тканевой гармоникой на датчике SC1-6H

Превосходная визуализация сухожилий и срединного нерва на правом запястье (датчик L3-12X)

Режим стресс-эхографии (Stress-echo)

Режим векторной оценки деформации миокарда (Cube Strain)

Гибкая область интереса в 3D/4D реконструкции

Объемная реконструкция плода с использованием Live HQ (датчик SVC1-6H)